# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΔΗΜΟΣ: ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

# ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,

# ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ    ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τεχνική έκθεση που ακολουθεί αφορά στο κτήριο που στεγάζει το Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας, του Δήμου Ξηρομέρου, αλλά και το ΚΔΑΠ, λειτουργίες που απαιτούν συνεχή μέριμνα για την ασφάλειά του.

Κατά την πρόσφατη επί τόπου επίσκεψη στο συγκεκριμένο κτήριο, διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες και φθορές, οι οποίες σε ορισμένα σημεία κρίνονται επικίνδυνες για τους χρήστες -  παιδιά και εργαζομένους, αλλά και τους επισκέπτες του χώρου και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Συγκεκριμένα στη θέση όπου υπάρχει ο κατασκευαστικός αρμός μεταξύ των δύο ανεξάρτητων κτισμάτων που αποτελούν το κτιριακό σύνολο, στη στάθμη της οροφής, υπάρχουν σαθρά τμήματα σκυροδέματος έτοιμα να αποκολληθούν, ενώ έχουν ήδη αποκολληθεί και πέσει, σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια, άλλα τμήματα, έχοντας δημιουργήσει μεγάλη ρωγμή, αποκαλύπτοντας τον οπλισμό της πλάκας σκυροδέματος. Επίσης, σαθρά τμήματα επιχρίσματος ή και σκυροδέματος υπάρχουν στην οροφή – εξώστη, στη στάθμη του ισογείου κι αυτά έτοιμα να αποκολληθούν, ενώ η αντίστοιχη ρωγμή είναι εμφανής και στην επιφάνεια του δαπέδου του εξώστη. Ρωγμές εμφανίζονται και στο επίχρισμα στην επιφάνεια του τοίχου κατά μήκος του αρμού, κυρίως του ορόφου. Οι βλάβες αυτές οφείλονται στην κακή σφράγιση και έλλειψη στεγανότητας – υγρομόνωσης του κατασκευαστικού αρμού, με αποτέλεσμα την εισροή του νερού, που προκαλεί διάβρωση του οπλισμού του σκυροδέματος και τη σταδιακή αποκόλλησή του. Πρόβλημα υγρομόνωσης φαίνεται να υφίσταται στην επιφάνεια της πλάκας της οροφής, καθώς παρατηρούνται φθορές σε όλο το μήκος του μετώπου της.

Καταρχάς κρίνεται αναγκαία η άμεση επέμβαση για την άρση της επικινδυνότητας, με την καθαίρεση των ετοιμόρροπων τμημάτων σκυροδέματος και επιχρισμάτων, με τη χρήση απλού καλεμιού και σφυριού, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη πτώση τους, που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

Σε πρώτη φάση λοιπόν, με την απομάκρυνση των σαθρών υλικών θα αποκαλυφθεί ο οπλισμός, ο οποίος προφανώς έχει διαβρωθεί και θα φανεί η έκταση της φθοράς. Στη στάθμη της οροφής θα χρειαστεί αδιατάρακτη κοπή ενός τμήματος ακατάλληλου σκυροδέματος που δε θα μπορεί να αποκατασταθεί. Ο οπλισμός πρέπει να καθαριστεί καλά  με συρμάτινη βούρτσα από το διαβρωμένο τμήμα και να γίνει επάλειψή του με κατάλληλο ειδικό αντιδιαβρωτικό, προστατευτικό υλικό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποκαλυφθεί – καθαριστεί και εξυγιανθεί ο κατασκευαστικός αρμός στην πλάκα της οροφής. Μετά τις τυχόν απαραίτητες εργασίες επισκευής βλαβών του σκυροδέματος και αφού έχει δημιουργηθεί η απαραίτητη κλίση απορροής προς τις υδρορροές, θα σφραγιστεί επιμελώς με κατάλληλη ασφαλτική μαστίχη. Κατά μήκος του αρμού και στις δύο παρειές επί των ανεξάρτητων κτισμάτων θα κατασκευαστεί δρομικός τοίχος ύψους περίπου 30εκ. και πάνω του θα στερεωθεί κατάλληλα κατά μήκος της μιας πλευράς, ώστε να επιτρέπονται οι συστολοδιαστολές του αρμού, γαλβανισμένη λαμαρίνα d=1,0 mm  και κατάλληλου πλάτους για την επικάλυψη του αρμού, με διαμόρφωση των ακμών της για την απορροή των υδάτων. Η εξυγίανση, η πλήρωση με μαστίχη και υγρομόνωση πρέπει να γίνει και στη στάθμη του δαπέδου του εξώστη, αλλά και στο δάπεδο του ισογείου όπου υπάρχει εμφανής ρωγμή. Επίσης, η αντίστοιχη εργασία θα γίνει και στα σημεία όπου υπάρχουν βλάβες στα επιχρίσματα των τοίχων και κατά μήκος του κατακόρυφου αρμού. Η επιδιόρθωση των σημείων απ’ όπου απομακρύνθηκαν τα σαθρά υλικά θα γίνει με κατάλληλη επισκευαστική τσιμεντοκονία, ανάλογα με τη φθορά και την έκτασή της. Τα επισκευαστικά κονιάματα θα είναι ινοπλισμένα, με πρόσμικτο βελτιωτικό για αδιαβροχοποίηση και βελτίωση της πρόσφυσης στο υπάρχον σκυρόδεμα.

Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να γίνει εξυγίανση της πλάκας της οροφής του ανατολικού κτίσματος, όπου υπάρχουν και τα περισσότερα προβλήματα, με δημιουργία ή διόρθωση των ρύσεων, όπου κριθεί απαραίτητο και η επιμελής υγρομόνωσή της με την τοποθέτηση ασφαλτόπανου με ψηφίδα, των 4,50 kg/m2. Περιμετρικά και κατά μήκος όλων των κατακόρυφων στοιχείων του δώματος θα κατασκευαστούν λούκια. Στα στόμια των υδρορροών, η κατασκευή θα γίνει με τη χρήση τυχόν απαραίτητων εξαρτημάτων και την προσεκτική συναρμογή και σφράγιση των σημείων προσαρμογής με κατάλληλη ελαστική μαστίχη.

Επισυνάπτονται τέσσερεις φωτογραφίες αυτοψίας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.779,32 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ στον Κ.Α 60-7331.002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου»

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 							ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 20/12/2019				Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 20/12/2019

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 					     ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.					    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          				                        		ΔΗΜΟΣ: ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

# ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	           			        			Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,

# ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	      				             	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	        				             	ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | α/α Τιμολογ. | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Άρθρο | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ | ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Αναθεώρησης |  |  |  |  |  |
|  |  | ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22.15.01 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού | ΟΙΚ-2226 | m3 | 0,19 | 56,00 € | 10,64 € |  |
| 2 | 22.15.03 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής | ΟΙΚ-2226 | m*cm (dm2) | 39,00 | 17,00 € | 663,00 € |  |
| 3 | 22.20.01 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | ΟΙΚ-2236 | m2 | 7,00 | 7,90 € | 55,30 € |  |
| 4 | 22.23 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | ΟΙΚ-2252 | m2 | 9,50 | 5,60 € | 53,20 € |  |
| 5 | 22.54 | Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων | ΟΙΚ-2252 | m2 | 5,00 | 9,00 € | 45,00 € |  |
|  |  | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 9.10.05 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | ΥΔΡ 6329 | m3 | 3,00 | 88,00 € | 264,00 € |  |
|  |  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10.19 | Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης | ΥΔΡ 6370 | m2 | 11,00 | 53,60 € | 589,60 € |  |
| 8 | 10.20 | Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας | ΥΔΡ 6320.3 | m2 | 7,00 | 14,40 € | 100,80 € |  |
| 9 | 10.25 | Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος | ΥΔΡ 6370 | m2 | 7,00 | 12,40 € | 86,80 € |  |
| 10 | 79.11.02 | Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες | ΟΙΚ 7912 | m2 | 50,00 | 13,50 € | 675,00 € |  |
| 11 | 79.21 | Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 | ΟΙΚ 7921 | kg | 15,00 | 1,35 € | 20,25 € |  |
| 12 | 79.24 | Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 | ΟΙΚ 7923 | kg | 0,60 | 9,00 € | 5,40 € |  |
| 13 | 79.35 | Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό | ΟΙΚ 7935 | μμ | 10,00 | 3,90 € | 39,00 € |  |
| 14 | 79.37 | Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό | ΟΙΚ 7936 | μμ | 27,00 | 11,20 € | 302,40 € |  |
|  |  | ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 46.10.02 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | ΟΙΚ-4662.1 | m2 | 5,10 | 22,50 € | 114,75 € |  |
|  |  | ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 71.21 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | ΟΙΚ 7121 | m2 | 14,50 | 13,50 € | 195,75 € |  |
|  |  | ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 72.44.02 | Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm | ΟΙΚ 7246 | μμ | 8,50 | 15,70 € | 133,45 € |  |
|  |  | ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 73.31.01 | Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων | ΟΙΚ 7331 | m2 | 7,00 | 50,50 € | 353,50 € |  |
|  |  | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 77.80.02 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. | ΟΙΚ 7785.1 | m2 | 14,50 | 10,10 € | 146,45 € |  |
|  |  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 3.854,29 € |
|  |  | Στρογγυλοποίηση |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 3.854,29 € |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 925,03 € |
|  |  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 4.779,32 € |

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 										ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 20/12/2019								Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 20/12/2019

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 					   				  ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.					 			            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε