ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αστακός,   26.06.2020

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ				    Αριθ. Πρωτ.:	   4512

# Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας

# T.K. 300 06

Τηλ.: 264636037-26                                                 Τίτλος: Προμήθεια και Τοποθέτηση Διαχωριστικών

Φαξ.: 2646042531           	                                           Προστατευτικών Πλαισίων Plexiglass.

# Ε-mail  info@dimosxiromerou.gr                         Προϋπολογισμού: 2.976,00€

# cpv: 39299200-6

# K.A.: 10-7135.002

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λόγω της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στους χώρους εργασίας, απαιτείται η προμήθεια διαχωριστικών – προστατευτικών από plexiglass τα οποία θα τοποθετηθούν σε γραφεία υπηρεσιών του Δήμου όπου κατά κύριο λόγο υπάρχει μεγαλύτερος συνωστισμός και φόρτο εξυπηρέτησης πολιτών.

Το προστατευτικό πάνελ θα είναι σχήματος ‘Π’ αποτελούμενο από εξής τρία (3) τεμάχια:

Α) Ένα (1) τεμάχιο (εμπρόσθιο) ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων 150x70cm (π x υ) πάχους 8mm με μία θυρίδα κατά τη διάσταση των 150 cm, στο κάτω μέρος της κατασκευής.

Β) Δύο (2) τεμάχια (πλαϊνά) σχήματος ορθογωνικού γενικών διαστάσεων 65x70 cm (π x υ) πάχους 8mm με απότμηση σε βάθος 20 εκ. τόσο κατά το πλάτος όσο και καθ’ ύψος της μιας γωνίας του κάθε τεμαχίου (της ελεύθερης από γωνίας της κατασκευής ) ώστε να προκύπτει πεντάπλευρο με διαστάσεις πλευρών 65-70-45-50.

Γ) Μία (1) θυρίδα 30x15 cm (πxυ).

Στα παρακάτω σχεδιαγράμματα απεικονίζονται τα τεμάχια και οι σχετικές διαστάσεις.

Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει τα διαχωριστικά στις θέσεις και στα γραφεία που θα του υποδείξει η υπηρεσία.

Η τοποθέτηση των Διαχωριστικών – Προστατευτικών plexiglass θα εκτελεστεί με σκοπό την πλήρη περαιωμένη και ασφαλή κατασκευή και λειτουργία, σκοπό για τον οποίο προορίζονται .

Οποιοδήποτε κόστος αφορά στην μεταφορά και τοποθέτηση βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 2.976,00€. Για την ανωτέρω εργασία έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό 2020  ​Κ.Α. 10-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια Προστατευτικού Εξοπλισμού Γραφείων Υπαλλήλων Δήμου». Οι τιμές ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διάφανο προστατευτικό – Διαχωριστικό από Plexiglass διαστάσεων | 12 | 200,00 | 2.400,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | 2.400,00 |
| ΦΠΑ 24% | 576,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 2976,00 |

Η διαδικασία της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του            Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τ. Α’).

.